SIA “Inaks”

Reģ. Nr.  41203065405

Sarkanmuižas dambis 18-31, Ventspils, LV-3601 A/S “Luminor banka”, RIKOLX2X, konts LV91RIKO0002930264192 E-pasts: inaks@inbox.lv, Tālr. 26512853

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Dzīvojamā ēka Zlēku pag., Ventspils nov.

Kad. Nr. 98940020079002

_______________________________________________________

(Būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” Reģ. Nr. 40003466281

Līgums Nr. AS LVM NĪP_2022_86_I_4dala, 06.06.2022

_________________________________________________________

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Atzinums izsniegts 2022. gada 02.augustā

Būvinženieris Klāvs Felšs, sert. Nr. 5-03536

Ventspils

2022

SATURA RĀDĪTĀJS

Apsekošanas uzdevums	3

Ievads	5

1.Vispārīgas ziņas par būvi	5

2.Situācija	6

3.Teritorijas labiekārtojums	6

4.Būves daļas	7

5.Kopsavilkums	17

6.Apsekošanas veicēja apliecinājumi	18

# Apsekošanas uzdevums

| Objekta nosaukums | AS “Latvijas valsts meži” apsaimniekotajā teritorijā esošo būvju ar nenoskaidrotu piederību tehniskā apsekošana |
| --- | --- |
| Pasūtītājs un pasūtītāja pārstāvis | Pasūtītājs- AS "Latvijas valsts meži" LVM Nekustamo īpašumu pārvalde; Pasūtītāja pārstāvis- Būvniecības vadītājs Uģis Perševics, mob. 29204170, e-pasts u.persevics@lvm.lv; Kontaktpersonas objektu apsekošanai- norādītas sarakstā. |
| Objekta adrese | Atbilstoši sarakstam (Tehniskās specifikācijas pielikums Nr.1.) |
| Veicamo darbu mērķis | Novērtēt ēku tehnisko stāvokli |
| Veicamie darbi | Veikt ēkas tehnisko apsekošanu. Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumu. |
| Nosacījumi | Tehniskā apsekošana jāveic un atzinums jānoformē atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām: LBN 405-21 “Būvju tehniskā apsekošana” Būvniecības likums MK. Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” MK. Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” |
| Īpašie nosacījumi | Apsekošanas laikā veikt ēkas būvkonstrukciju un redzamo inženiertīklu vizuālu apsekošanu. Apsekošanas atzinumā novērtēt ēkas tehnisko stāvokli apsekošanas brīdī. Ja ēka ir avārijas stāvoklī, nekavējoties par to informēt Pasūtītāja pārstāvi. Apsekošanas atzinumos iekļaut fotoattēlus ar komentāriem, detalizētus secinājumus un ieteikumus- konstatēto defektu/neatbilstību uzskaitījums un ieteicamie risinājumi, norādīt ieteicamo termiņu konstatēto defektu novēršanai. Apsekošanas atzinumam pievienot aptuvenu nepieciešamo remontdarbu izmaksu aplēsi. Darbu veicējam jāievērtē darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā dokumentā, bet bez kuriem nav iespējama norādīto darbu veikšana pilnā apjomā; Par visiem apstākļiem, kas ietekmē darbu izpildi, kā arī, ja ir nepieciešams precizēt darbu veikšanas tehnoloģiju vai apjomus, nekavējoties jāinformē Pasūtītāja pārstāvi; Ēkas apsekošana laiks vismaz 3 darba dienas iepriekš jāsaskaņo ar atbildīgo Nekustamo īpašumu speciālistu. Pasūtītājs nodrošinās piekļuvi iekštelpām. Izņēmuma gadījumos(ja nav iespējas iekļūt iekštelpās), iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi, veic ēkas apsekošanu tikai no ārpuses. |
| Nodevumi | Digitālā formā elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu jānodod Pasūtītājam. Reģistrēts atzinums BIS. |

Būvinženieris Klāvs Felšs

Sert. Nr. 5-03536; Sarkanmuižas dambis 18-31, Ventspils, LV-3601

Tālr.: +371 26512853; e-pasts: klavs.felss@gmail.com

(apsekotājs un tā rekvizīti – licences vai sertifikāta numurs, adrese un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese)

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS ATZINUMS

Dzīvojamā ēka Zlēku pag., Ventspils nov.

Kad. Nr. 98940020079002

(Būves nosaukums, kadastra numurs un adrese)

Akciju sabiedrība “Latvijas valsts meži” Reģ. Nr. 40003466281

Līgums Nr. AS LVM NĪP_2022_86_I_4dala, 06.06.2022

(pasūtītājs, līguma datums un numurs)

Apsekošanas uzdevums izsniegts 2022. gada 06.jūnijā

Būvinženieris Klāvs Felšs, sert. Nr. 5-03536

(fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums)

## Ievads

Dzīvojamai ēkai Zlēku pag., Ventspils nov. tehnisko apsekošanu veic sertificēts būvinženieris Klāvs Felšs (sert. Nr. 5-03536 ēku būvdarbu būvuzraudzībā.).

Pamatojoties uz apsekošanas uzdevumu un ar Pasūtītāju saskaņotu apsekošanas darbu apjomu, ar mērķi noteikt ēkas tehnisko stāvokli, 2022. gada jūlijā ir veikti apsekošanas darbi:

- Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un citu apsekojamo objektu saistītu dokumentālo materiālu izpēte;

- Ēkas vispārēja vizuālā apsekošana;

- Ēkas nesošo konstrukciju apsekošana;

- Ēkas pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma noteikšana un secinājumu sagatavošana;

- Ieteikuma sagatavošana.

Pēc tehniskās apsekošansa rezultātiem ir sastādīts atzinums ar grafiskiem plāniem, foto un teksta materiāliem un noteikts ēkas kopējais tehniskais stāvoklis. Sniegti secinājumi par ēkas atbilstību apdzīvošanai, kā arī ietiekumi ēkas tehniskā stāvokļa uzlabošanu.

Novērtējumi šī tehniskās apsekošanas atzinuma materiālos atbilst konstrukciju tehniskajam stāvoklim apsekošanas brīdī, t.i. 2022. jūlijs.

## 1.Vispārīgas ziņas par būvi

| 1.1. | galvenais lietošanas veids | 1110-Viena dzīvokļa mājas; viena dzīvokļa mājas dzīvojamo telpu grupa |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | kopējā platība (m2) | Nav informācija |
| 1.3. | apbūves laukums (m2) | Nav informācija |
| 1.4. | būvtilpums (m3) | Nav informācija |
| 1.5. | virszemes stāvu skaits | 2 |
| 1.6. | pazemes stāvu skaits | - |
| 1.7. | būves kadastra apzīmējums | 98940020079002 |
| 1.8. | būves īpašnieks | Nav informācija |
| 1.9. | būvprojekta izstrādātājs (būvprojekta autors) | Nav informācija |
| 1.10. | būvprojekta nosaukums, akceptēšanas datums | Nav informācija |
| 1.11. | būves nodošana ekspluatācijā (datums) | Nav informācija |
| 1.12. | būves konservācijas datums | - |
| 1.13. | būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads | - |
| 1.14. | būves kadastrālās uzmērīšanas lietas datums | Nav informācija |
| 1.15. | cita informācija, kuru apsekotājs uzskata par nepieciešamu | - |

## 2.Situācija

| 2.1. | zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam, zemesgabala platība (m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās) |
| --- | --- |
|  | Teritorijas izmantošana un tās atbilstība teritorijas plānojumam, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un normatīvo aktu prasībām |
| Zemesgabala platība – 214,12ha 2.1.1 att. Novietojuma shēma |

| 2.2. | būves izvietojums zemesgabalā |
| --- | --- |
|  | Sarkanā līnija, apbūves līnija, apgrūtinājumi, būves novietnes raksturojums |
| Būve atrodas uz valsts zemes. |

| 2.3. | būves plānojums |
| --- | --- |
|  | Līdzšinējais būves lietošanas veids, būves plānojuma atbilstība būves lietošanas veidam |
| Nav informācijas par būves plānojumu. |

## 3.Teritorijas labiekārtojums

| 3.1. | Brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Segums, materiāls, apdare | - |
| Netiek apsekots. |

## 4.Būves daļas

Apsekojumā ir ietvertas tikai tās daļas, atbilstoši apsekošanas uzdevumam.

| Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām | Tehniskais nolietojums (%) |
| --- | --- |
| 4.1. | pamati un pamatne | 40 |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ir izbūvēti betona pamati. Ēkas ārējai piebūvei arī tika konstatēti betona pamati. Kopumā vērtējot pamatu un pamatnes tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. 4.1.1 att. Lentveida betona pamati 4.1.2 att. Lentveida betona pamati 4.1.3 att. Stabveida betona pamati ēkas ārējai piebūvei 4.1.4 att. Stabveida betona pamati ēkas ārējai piebūvei 4.1.5 att. Lentveida pamati ēkai 4.1.6 att. Lentveida pamati ēkai |
| 4.2. | nesošās sienas, ailu sijas un pārsedzes | - |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai nesošās sienas ir veidotas no koka konstrukcijām. Ailu sijas un pārsedzes ir veidotas no koka konstrukcijām. Kopumā vērtējot nesošo sienu, ailu sijas un pārsedzes tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs. |
| 4.3. | karkasa elementi: kolonnas, rīģeļi un sijas |  |
| Netiek apsekots. |
| 4.4. | pašnesošās sienas |  |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ir koka karkasa pašnesošās sienas. Kopumā vērtējot panesošo sienu tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs |
| 4.5. | šuvju hermetizācija, hidroizolācija un siltumizolācija |  |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkas pamatiem un ārējai piebūvei ir izbūvēta horizontālā hidroizolācijas no bitumena ruļļveida materiāla. Kopumā vērtējot hidroizolācijas tehniskais stāvoklis vērtējams kā apmierinošs 4.5.1 att. Horizontālā hidroizolācija no bitumena ruļļveida materiāla 4.5.2 att. Horizontālā hidroizolācija no bitumena ruļļveida materiāla |
| 4.6. | pagraba, starpstāvu, bēniņu pārsegumi | - |
| Netiek apsekots |
| 4.7. | būves telpiskās noturības elementi |  |
| Būves telpisko noturību nodrošina pamatu bloki, nesošo konstrukciju un jumta elementu saistība. Vizuālajā apsekošanā netika konstatēti būves telpiskās noturības elementu būtiski bojājumi. Kopumā vērtējot būves telpisko noturības elementu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |
| 4.8. | jumta elementi: nesošā konstrukcija, jumta klājs, jumta segums, lietusūdens novadsistēma | 40 |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ir divslīpju jumts no azbestcementa seguma un ārējai piebūvei ir vienslīpju jumts ar polikarbonāta jumta segumu no koka brusām ~ 50x150mm Vizuāli apsekojot jumta segumu ēkai tika konstatēts, ka jumta segums ir neapmierinošā stāvoklī un nepieciešama to maiņa. Vizuāli apsekojot jumta segumu tika konstatēts, ka jumts segums ir izbūvēts uz dēļu klāja, kura stāvoklis vērtējams kā neapmierinošs. Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ir bijusi lietus ūdens novadīšanas sistēma, bet tagad vairs nav. Ēkas ārējai piebūvei arī netika konstatēts lietus ūdens novadīšanas sistēma. Kopumā vērtējot jumta elementus: nesošās konstrukcijas tehniskais stāvoklis apmierinošs, jumta klāja, jumta seguma, tehniskais stāvoklis ir neapmierinošs ēkai. 4.8.1 att. Ēkas jumta segums 4.8.2 att. Ēkas jumta segums ar lietus ūdens tekni 4.8.3 att. Bojāts jumta seguma apakšējais klājums 4.8.4 att. Bojāts jumta seguma apakšējais klājums 4.8.5 att. Polikarbonāta jumta segums 4.8.6 att. Jumta segums |
| 4.9. | balkoni, lodžijas, lieveņi, jumtiņi | - |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai blakus ir izbūvēta piebūvē kā balkons ar atsevišķu izeju no ēkas un ar trepēm, lai varētu noiet lejā. Vizuāli apsekojot balkona konstrukciju tika konstatēts, ka tās ir no koka brusām ~150x150mm. Kopumā vērtējot balkona tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 4.9.1 att. Balkona konstrukcija 4.9.2 att. Balkona kosntrukcija |
| 4.10. | kāpnes un pandusi | - |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ir divas koka kāpnes. Vienas kāpnes ir ārpusē uz otro stāvu balkonam. Otrās kāpnes tika konstatētas ēkas iekšpusē uz otro stāvu. Kopumā vērtējot kāpņu tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. 4.9.1 att. Koka kāpnes uz otro stāvu no ārpuses 4.9.2 att. Koka kāpnes uz otro stāvu ēkas iekšpusē |
| 4.11. | grīdas | - |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ir dažāda veida grīdas segumi. Kopumā vērtējot grīdas tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |
| 4.12. | ailu aizpildījumi: vārti, ārdurvis, iekšdurvis, logi, lūkas | - |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ir koka iekšdurvis. Ēkai ir koka logi, kuru tehniskais stāvoklis vērtējams daļēji apmierinošs. Ēkai ir uzstādītas metāla ārdurvis. Kopumā vērtējot ārdurvju, logu tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs. 4.12.1 att. Koka logs ar slēģiem 4.12.2 att. Koka logi 4.12.3 att. Koka logi ar bojātu stiklojumu 4.12.4 att. Metāla ārdurvis 4.12.5 att. Koka logs ar balkona durvīm 4.12.6 att. Koka iekšdurvis |
| 4.13. | konstrukciju un materiālu ugunsizturība | - |
| Ēkai jāatbilst U3 ugunsnoturības pakāpei. Saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” apsekotā ēka klasificējama kā III izmantošanas veida ēka. |
| 4.14. | ventilācijas šahtas un kanāli | - |
| Netiek apsekots. |
| 4.15. | iekšējā apdare un arhitektūras detaļas | - |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkas iekšējās apdare ir apmierinošā stāvoklī. Kopumā vērtējot iekšējās apdares tehniskais stāvoklis ir apmierinošs. |
| 4.16. | ārējā apdare un arhitektūras detaļas | - |
| Vizuāli apsekojot ēku tika konstatēts, ka ēkai ārējā apdare ir veidota no dēļu apšuvumu, kas nav apstrādāti Kopumā vērtējot ārējās apdares tehniskais stāvoklis ir daļēji apmierinošs. 4.16.1 att. Neapstrādāta ārēja apdare 4.16.2 att. Neapstrādāta ārējā apdare |

## 5.Kopsavilkums

| 5.1. | būves tehniskais nolietojums |
| --- | --- |
| Ēkas pamatkonstrukciju tehniskais nolietojums tiek noteikts ~ 40%. |
| 5.2. | secinājumi un ieteikumi |
| Apsekošanas gaitā ir veikta ēkas vispārēja vizuālā apskate, ir novērtēts ēkas pamatkonstrukciju tehniskais stāvoklis un nolietojums. Pēc pamatkonstrukciju tehniskā nolietojuma var secināt, ka ēka kopumā ir apmierinošā tehniskā stāvoklī. Ēka atbilst Būvniecības likuma 9. pantā minētajām būtiskajām prasībām. Apkopojot apsekošanas darbu gaitā konstatēto, ēku īpašniekiem tiek rekomendēts sekojošais: Izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju ēkas “legalizācijai”. Veikt pilna jumta seguma nomaiņu; Veikt bojāto logu nomaiņu; Veikt ārējās apdares atjaunošanu. |

Tehniskā apsekošana veikta 2022. gada  07.jūlijā

Būvinženieris	K. Felšs

(Sert. Nr. 5-03536)

## 6.Apsekošanas veicēja apliecinājumi

Apsekošanas vadītāja apliecinājums

Šī tehniskā apsekošana atbilst Latvijas būvnormatīvu citu normatīvo aktu kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām Apsekošanas vadītājs Klāvs Felšs, sert. nr. 5-03536 (vārds un uzvārds, sertifikātu Nr.) 2022.gada 02.augustā (datums) (paraksts)

Apsekošanas vadītāja neatkarības apliecinājums

Es, Klāvs Felšs, sertificēts būvinženieris, apliecinu, ka neesmu ieinteresēts darījumos ar apsekoto būvi (īpašumu) un darba apmaksa nav ietekmējusi atzinumu saturu un slēdzienu, ka ne manu, ne manu radinieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses nav ietekmējusi atzinumu saturu un slēdzienu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka esmu ieinteresēts apsekojamās būves (īpašuma) tehniskās apsekošanas atzinuma saturā. Apsekošanas vadītājs Klāvs Felšs, sert. nr. 5-03536 (vārds un uzvārds, sertifikātu Nr.) 2022.gada 02.augustā (datums) (paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU